# Zadania rachunkowe z rozwiązaniami i wyjaśnieniami
—
Zadanie 1.
Narysuj układ i oblicz, jaka wartość natężenia prądu popłynie w obwodzie 4 oporników połączonych szeregowo o ustawionych następujących wartościach rezystancji: R1 = 0,025 kΩ, R2 = 975 Ω, R3 = 8,5∙10² Ω i R4 = 150000 mΩ, napięcie: 10 V.
Obliczenia:
Konwersja jednostek:
1. R1 = 0,025 kΩ = 25 Ω
2. R2 = 975 Ω
3. R3 = 8,5 ∙ 10² Ω = 850 Ω
4. R4 = 150000 mΩ = 150 Ω
Rezystancja całkowita:
Z prawa Ohma:
Odpowiedź:
Natężenie prądu wynosi 5 mA.
Wyjaśnienie:
W połączeniu szeregowym opory sumują się. Zastosowano prawo Ohma , przeliczając wcześniej wszystkie jednostki na ohmy.
—
Zadanie 2.
Siły działające na przewód o długości 75 cm w polu magnetycznym 75 mT, prąd 0,75 A.
a) Przewód równolegle do linii pola
b) Przewód prostopadle do linii pola
Wzór:
Gdzie:
a) :
b) :
Odpowiedź:
a) Siła = 0 N
b) Siła = 42,2 mN
Wyjaśnienie:
Siła magnetyczna działa maksymalnie, gdy przewód jest prostopadły do linii pola. Gdy jest równoległy, siła wynosi zero, bo .
—
Zadanie 3.
Dwójnik RL: R = 200 Ω, L = 500 mH
Zasilanie:
Częstotliwość:
Porównując z , mamy:
Reaktancja cewki:
Impedancja:
Napięcie skuteczne:
Prąd skuteczny:
Odpowiedź:
Częstotliwość: 100 Hz, natężenie skuteczne: 0,19 A
Wyjaśnienie:
Z częstotliwości wyznaczono reaktancję cewki i całkowitą impedancję. Użyto skutecznych wartości napięcia i prądu dla obwodu RLC.
—
Zadanie 4.
Odległość między chmurami:
Ładunki: ,
Przenikalność względna:
Wzór (prawo Coulomba):
Stała:
Podstawiając:
Odpowiedź:
Siła oddziaływania między chmurami: 18000 N
Wyjaśnienie:
Siła elektryczna rośnie z iloczynem ładunków, a maleje z kwadratem odległości. Zastosowano wzór prawa Coulomba z przenikalnością względną powietrza równą 1.